全数字高清耳鼻喉镜系统配置清单及技术参数需求

（一）配置清单：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字高清医用摄像系统（含摄像头） | 台 | 1 |
| 2 | 24寸高清医用液晶监视器 | 台 | 1 |
| 3 | 智能LED冷光源 | 台 | 1 |
| 4 | 0°鼻窦镜 | 条 | 5 |
| 5 | 70°鼻窦镜 | 条 | 1 |
| 6 | 0°耳镜 | 条 | 3 |
| 7 | 90°喉镜 | 条 | 1 |
| 9 | 图文信息管理系统 | 套 | 1 |
| 10 | 高档仪器台车 | 台 | 1 |

（二）主要技术要求：

1、摄像系统（含摄像头）：

（1）TV系统：PAL和NTSC可切换；

（2）像素：≥ 1920（水平）×1080（垂直）（208万像素）；

（3）输出清晰度：1080P；

（4）扫描标准：逐行扫描1125线；

（5）视频输出： BNC插座×2，S端子插座×1；RGB/YPbPr输出： BNC插座×3；高清视频输出： HDMI×1（输出1080P信号）；

最低照度： 2Lx at F2.8；

▲（7）医用内窥镜摄像系统的分辨力≥114线对；（需提供检验报告文件证明）；

（8）白平衡： AWC（自动白平衡控制）、ATW(自动追踪白平衡）和MENU(手动控制)；

（9）增益选择：AGC增益提高可选择；

▲（10）医用内窥镜摄像系统图像的色彩还原能力应≥四级；（需提供检验报告文件证明）；

（11）具有图像冻结和2.5倍电子放大功能；

▲（12）主机前面板≥7寸液晶屏幕，实时同步显示图像；

▲（13）摄像头具有四个遥控手柄功能键，分别控制白平衡、放大、亮度增加和亮度减少，摄像头IPX8防水性能，可浸泡消毒。

2、医用液晶监视器：

（1）监视器尺寸≥24寸，分辨率≥1920×1200；

（2）信号输入： BNC×1；RGB: BNC×3；DVI×1；

（3）色温：5500K/6500K/7500K/9300K/用户自定义。

3、LED冷光源：

（1）与摄像主机同一品牌；

（2）照度≥1100000LUX，色温≤6500K，LED发光模组寿命≥40000H；

（3） 主机前面板带≥5寸LED显示屏，实时显示数据，1-100个数可调，带智能键：可一键恢复记忆亮度；

（4）光输出孔规格：Ф10；

（5）LED发光模组功率：100VA;

（6）纤维导光束长度≥2500mm.

4、鼻窦镜：

（1）内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管，窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；采用棒状透镜技术，图像清晰，视场明亮；

（2）0°鼻窦镜，直径4mm×175mm；70°鼻窦镜，直径4mm×175mm。

5、耳镜：

（1）内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管，窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；采用棒状透镜技术，图像清晰，视场明亮；

（2）0°耳镜，直径3mm×110mm。

6、喉镜：

（1）内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管，窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；采用棒状透镜技术，图像清晰，视场明亮；

（2）90°喉镜，直径8mm×185mm。

7、图文信息管理系统：

（1）内窥镜图文管理系统，操作简单易学，便于用户掌握；数字化图像采集，图像清晰、色彩逼真，支持录像和回放;

（2）视频采集采用先进的Mpeg2编码格式进行视频压缩；可采集超过100万幅高清静态图片或连续录像100小时以上；

（3）图像采集方便快捷，可使用脚踏开关、键盘、鼠标采集图像，一个脚踏开关即可控制动态和静态图像采集；可对采集的静态图片或动态录像加时间戳功能，便于记录图片和录像的采集时间；可自定义设置图像采集范围，并可设置圆形裁剪范围；

（4）可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述、示意图标注、测量等功能处理，放大镜功能可局部放大图像，便于观察诊断。

8、高档仪器车：

（1）整体组合，装卸自如；

（2）铝合金立柱，倍显档次；

（3）层板可调，空间多重组合。

▲注：要求所有产品为同一厂家生产产品。